淮北市总工会劳动争议法庭采购项目

竞争性磋商公告

招标编号：HBCG-HZ19027

安徽恒正会计师事务所（普通合伙）受淮北市总工会委托，就淮北市总工会劳动争议法庭采购项目进行竞争性磋商采购，现该项目的竞争性磋商文件已公开发售，欢迎符合资质的竞标人前来竞标。

一、谈判内容：淮北市总工会劳动争议法庭采购项目，本项目预算金额19.8万元。

二、竞标人资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。

2、具有履行本项目的能力，不接受联合体、不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标。

三、招标文件的获取：

1、报名时间：2019年 6 月 11日至2019年 6月 15日，每日上午 9 时00分至11时30分，下午3时00分至5 时00分（北京时间）（节假日不休息）。

2、报名地点：凡有意参加投标者，请携带竞标单位委托书于报名时间内到安徽恒正会计师事务所（普通合伙）（淮北市人民路138号，新城国际B座904室），报名购买招标文件。

3、本项目收取竞争性磋商招标文件费人民币300元（售后不退）。

四、投标截止时间：2019年 6月 20日09时 00分（北京时间）

五、竞标保证金缴纳：

磋商保证金：磋商保证金人民币5000元。

名称：安徽恒正会计师事务所（普通合伙）；

开户行：农行淮北杜集支行；

账号：12612001040001651

友情提醒：1、投标保证金采用网上银行转账汇款或者柜台转账汇款或现金缴纳这三种缴纳方式均可。2、在投标截止时间前24小时缴纳，逾期无效。

六、竞标书递交地点：

投标书递交地点：淮北市总工会四楼权益保障部，地址：淮北市相山区淮海中路225号。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

七、联系方式

采购人：淮北市总工会        招标代理机构：安徽恒正会

计师事务所（普通合伙）

地址：淮北市淮海中路225号  地址：淮北市人民路138号新城国际

联系人：韩桂芳              联系人：许鑫

电话：0561-3028003          电 话：0561-3196921  18856181486

淮北市总工会

2019年6月11日

项目需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清庭审主机 | 一、技术要求 1、采用嵌入式Linux操作系统，支持时间同步功能； 2、采用一体化嵌入式架构设备，内置视频矩阵、音频矩阵、编码模块、解码模块； 3、★内置不低于8寸电容触摸屏，分辨率不低于1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 4、支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭），支持一键暂停（休庭/复庭）； 5、采用H.264、H.265视频编码格式，支持1080P分辨率的前端接入； 6、支持不少于6路SDI输入、6路HDMI输入、4路DVI输入，不少于2路SDI输出、4路HDMI输出、6路DVI输出； 7、支持6路IP摄像机和SDI摄像机的混合接入，支持1080P60帧SDI相机，支持PTZ控制； 8、★支持接入图像的多种画面合成方式，支持11种合成画面风格，可同时接入9路通道参与合成（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 9、★支持证据展示功能，支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 10、支持不少于12个Mic in幻象接入，4个Line in音频输入接口；不少于3个Line out，2个XLR out接口； 11、支持不少于4个RS232，4个RS485控制串口，4个红外发射端口，1路红外接收端口；至少提供2个自适应千兆网口；提供不少于2个USB接口，4个SATA接口，支持RAID5，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测； 12、支持语音激励功能，支持摄像机与话筒关联，可实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设，支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13、★支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音录像，支持回声抵消，支持每路音频音量调节（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 14、★支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调，支持证人变声功能，变声等级可调（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 15、★内置不少于2个DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持合成画面的双光盘同步刻录，庭审中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 16、支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像功能，支持对硬盘中的录像手动备份刻录，支持光盘刻录集成播放器功能；支持光盘刻录出错后，放入新的光盘会自动重刻，支持断电续刻功能； 17、★支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调，支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测，支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调，支持画面视频源丢失告警（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 18、★支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机，支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置，支持日志管理，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 19、主机满足最高院2011（18号）文中的规定，在不增加其它额外设备的前提下，可以与外厂商标准庭审主机互联互通，实现远程提讯； 20、★支持H.323视频会议协议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持4路远程点，5方视频会议（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 21、支持接入平台统一管理，可通过平台实现远程刻录或远程调阅录像，支持多方庭审，支持标准SNMP协议，支持接入标准网管平台； 22、提供产品中国国家强制性产品认证证书（3C）、权威机构检测报告（复印件需加盖原厂公章）。 二、其他要求 1、投标人须在投标文件中提供针对本项目的原厂一年售后服务承诺函扫描件并加盖产品厂商公章。 2、要求庭审主机能够与淮北市中级人民法院视频会议系统无缝对接，可与视频会议终端点对点呼叫，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用。（需提供视频会议厂家出具的无缝对接承诺函，并加盖原厂公章）。 3、投标供应商中标后，需在签订合同之前提供产品测试，如果不能完全满足招标文件要求将以废标处理，所产生的后果将由中标供应商承担。 | 1台 |
| 2 | 球型摄像机 | 1、采用高清球型摄像机，专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定，总像素不低于200万像素； 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，32Kbps～16Mbps视频码率； 3、支持30倍光学变焦，f=4.5~135mm，16倍数字变焦； 4、★最低照度：0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 5、支持1920×1080分辨率，帧率：1～30f/s； 6、★图像信噪比≥58dB，图像水平分辨力≥1100TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms，宽动态≥102dB（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 7、支持ADPCM、G.711a/u、G.722、AAC_LC、G.726音频编码，支持回声抵消、混音录像功能； 8、★水平手控速度≥550°/s，云台定位精度：±0.1°，垂直旋转范围：-20°-90°（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 9、★支持数字降噪、电子防抖、强光抑制、透雾、区域增强编码功能（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 10、★具备电子罗盘功能，可在监视画面上显示镜头的指向方位和角度信息（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 11、支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域检测分析功能； 12、★需至少支持24个遮盖区域，区域个数、大小、位置可调（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 13、★支持断网续传，支持256GB的SD存储卡，支持SD卡热插拔（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 14、支持网络及SDI双输出； 15、工作电压在AC24V±30%波动时能够正常工作，工作温度-45℃-70℃； 16、具备并提供公安部检测报告和GB&T 28181-2016检测报告（复印件需加盖原厂公章）。 17、为保证系统稳定性和兼容性，球机需要与庭审主机同一品牌。（需提供设备厂家出具的同一品牌证明并加盖原厂公章） | 1台 |
| 3 | 枪型摄像机 | 1、采用1/3英寸高性能200万像素传感器； 2、最低照度至少满足0.03Lux（彩色），0.003Lux（黑白）； 3、采用高效的H.265/H.264/MJPEG视频编码算法； 4、★分辨率不低于1080P，视频帧率不低于60帧/秒，支持三码流（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 5、★具备G.711a、G.711u、G.722、G.722.lc、AACLC、ADPCM、G.726音频编码格式（需提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 6、支持双向语音，回声抵消、哑音、静音、混音录像功能； 7、具备在网络中断、设备故障、报警等状态下进行本地音视频信息存储的功能； 8、★具备宽动态、数字降噪、透雾、强光抑制、竖屏模式（走廊模式）、畸变矫正、区域遮盖、感兴趣区域增强编码等功能（需提供机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 9、★支持越界入侵、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常检测、场景变更、虚焦等功能检测（需提供机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 10、★支持方位角显示，可以画面上显示摄像机的照射方向与角度（需提供机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 11、至少具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡槽、1×LineIn、1×LineOut、1×HD-SDI、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出； 12、★内置mic接口，支持POE供电（需提供机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 13、工作温度范围至少满足：-40℃~+70℃； 14、具备并提供公安部检测报告和符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告（复印件需加盖原厂公章）。 15、为保证系统稳定性和兼容性，枪机需要与庭审主机同一品牌。（需提供设备厂家出具的同一品牌证明并加盖原厂公章） | 3台 |
| 4 | 枪机镜头 | 腾龙，8-50mm，1/3″，3百万高清像素，手动变焦，CS接口，F1.6，自动光圈，尺寸：Φ44*73.5mm 日夜型，支持红外补光 | 3个 |
| 5 | 枪机电源 | 枪机电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 3个 |
| 6 | 枪机支架 | 枪机小支架，吊装、壁装。 | 3个 |
| 7 | 球机支架 | 高清高速球嵌入式安装支架， | 1个 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 庭审专用鹅颈话筒。电容式,心型指向,频率响应：20Hz-18KHz,输出阻抗（欧姆）：75Ω,灵敏度：-40dB±2dB,供电电压：DC3V/幻象48V,有效适音距离: 45cm,咪管长度：410mm,咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公,单支话筒重量：0.78KG,电池连续使用时间：24小时（7号电池),抗手机、电磁、高频干扰。 | 8个 |
| 9 | 实物展台 | 1、镜头输出像素不低于320万； 2、图像的解像度不低于850线； 3、展台支持整机不低于220倍放大； 4、展台支持手动/自动进行对焦，支持白平衡； 5、展台具有正负片切换、冻结、旋转、镜像、文本/图像切换等功能，支持同屏比对； 6、图像存储不少于64幅； 7、展台支持不少于1组RCA视频输入，不少于1组S-VIDEO视频输入； 8、展台支持不少于1组RCA视频输出，不少于1组S-VIDEO视频输出； 9、展台支持不少于4组3.5mm音频输入，不少于1组3.5mm音频输出。 | 1台 |
| 10 | 射频中控屏 | 科技法庭射频中控系统（含射频触控屏和射频接收器），触控屏采用高分辨率真彩TFT液晶屏； 1、显示屏类型：TFT显示屏； 2、显示屏尺寸：≥800X600像素； 3、屏幕尺寸：对角≥8英寸； 4、内置电池：≥4100mAH 锂离子电池； 5、外接适配器：DC15V/2A； 6、工作时间：≥8小时； 7、频率：RF发射，； 8、通讯距离：≥80米视距； 9、超长耐磨铝合金外壳，桌面式放置； 10、适应各种光线环境，与高清庭审主机配套实现对庭审过程的快速控制（一键开庭，证据切换、摄像机控制、画面分割切换等）。 | 1台 |
| 11 | 电源时序器 | 1、220V电源开关控制； 2、电源控制可编程，编程路数至少支持8路； 3、支持RS-232/RS-485通讯； 4、可与射频中控屏配合使用可实现科技法庭的一键开、闭庭功能。 | 1台 |
| 12 | 功放 | 专业功放：2X500W/8 欧；2X750W/4 欧；1X1500W/8欧；信噪比（20HZ－20KHZ）：100DB；失真：小于0.02%；短路保护；开路保护及过热保护；尺寸(HxWxD)：96mm x 482.6mm x 427mm；16.3KG 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。大能量线性供电，高效率环型变压器独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。平衡、不平衡输入立体声、单声道、桥接三种输出方式。高灵敏度安全保护电路。 | 1台 |
| 13 | 音箱 | 规 格: 6.5 吋/2 分频 颜 色: 黑色 材 质:木质 频率响应: 100Hz-18KHz 阻 抗: 4Ω 额定功率: 40W-80W 最大声压: 120dB SPL,124dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：330*205*190mm 重 量：4.4kg 连接方式：接线夹 安装方式：壁挂式 | 2台 |
| 14 | 书记员电脑 | CPU：第四代酷睿 I5-4590 处理器及以上/ INTEL H81 主板及以上，主板含有 PCI 插槽/内存：4G DDRIII/硬盘：1T 7200rpm/ DVD 刻录光驱/主板集成声卡/ 高性能集成显卡/集成千兆网卡/主机电源 310W/顶置电源开关，方便桌下使用勿需弯腰开机/USB 接口≥6个（其中 2 个接口前置，前置 USB 接口分离放置，互不干涉，后置 2 个 USB3.0 接口）/PS2 防水抗菌键盘/USB 鼠标 1000DPI/立式机箱，含21寸显示器。 | 1台 |
| 15 | 可藏式接线盒 | 含VGA，3.5mm，RJ45，电源接口。 | 2台 |
| 16 | 显示器桌面支架 | 适合法庭现场使用，角度可调节至水平，避免显示器遮挡人脸。 | 5台 |
| 17 | 液晶显示器 | 21.5寸宽屏，需支持VGA接口,1080P分辨率。 | 5台 |
| 18 | 液晶电视机 | 55寸以上，需支持VGA/HDMI接口,1080P分辨率。 | 2台 |
| 19 | 电视机支架 | 根据法庭环境选择壁装、吊顶、移动支架。 | 2台 |
| 20 | 机柜 | 小机柜，前后双开门，方便安装调试。 | 1台 |
| 21 | 交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 3.要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 4.要求设备采用静音无风扇节能设计，响应文件中提供官网截图证明 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6.★要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，响应文件中提供产品对应型号的OpenFlow证书扫描件证明； 7.★要求设备支持防雷等级≥10KV。 | 1台 |
| 22 | 打印机 | 首页输出:小于 14 秒，打印速度:（ISO 标准:黑 白 19 页/分钟），(草稿模式:36 页/分钟);打印分辨率 1200 x 600 dpi；月打印负荷 12000 页/月；黑色独立墨盒； 2 英寸黑白中文触摸屏；250 页进纸盒，75 页出纸；标配自动双面单元;支持 HP 云打印； 扫描规格：1200*1200dpi 光学分辨率(高达 2400dpi的增强分辨率), 256 阶灰度，平板+35 页 ADF 扫描； 复印规格：黑白 34 页/分钟，分辨率 600*600DPI，缩放 25~400%,最大印量 99 份; 平板+35 页 ADF; 支持身份证复印；传真规格:支持彩色传真;128MB 内存；打印语言 PCL 3 GUI,PCL3 增强型；接口：1 个USB2.0 端口；10/100M 有线以太网口"。 | 1台 |
| 23 | 线材及辅材 | 线管、接线盒、分配器及其他配件等。 | 1项 |

注：如果某项技术参数属于个别品牌或厂家专有，并且投标人提供了相关偏离说明，评审委员会认为可以满足用户方需求的，则该项技术参数不作为偏离扣分。